## Slide 1
Niners a ERKO
RoboPalach
Gymnázium Jana Palacha, Mělník

## Slide 2
Esp32

## Slide 3
Co je Esp32 a co umí?
velice povedený nástupce Esp8266
V našich končinách není moc známé
Samotná vývojová deska není vhodná pro začátečníky
Nečekané možnosti díky podpoře programování ve Wiring a microPythonu
WiFi a Bluetooth 4.2(BLE)
Dvě jádra
160 Mhz
Flash 4MB
SRAM 512kB
36 GPIO
Podpora SPI, I2C, UART

## Slide 4
Je opravdu tak dobré?
 | Esp32 | Arduino
Počet jader | 2 | 1
Architektura | 32bit | 8bit
Frekvecne CPU | 160Mhz | 16Mhz
WiFi | Ano | Ne
Bluetooth | Ano | Ne
Flash | 4/16Mb | 32KB
RAM | 512KB | 2KB
GPIO | 36 | 14
Sběrnice | SPI, I2C, UART, CAN | SPI,I2C, UART
ADC | 18 | 6
DAC | 2 | 0
PWM | 16 | 6
Cena | 5$ | 3$

## Slide 5
Není nebe bez mráčku
Některé piny nelze použít i přes to, že jsou na deskách vyvedeny
Jiné piny zase ovlivňují boot
Jeden celý analogový kanál nefunguje při používání WiFi
Ohlídat, který pin lze použít je pro začátečníka složité
to nás vedlo k vytvoření vlastních vývojových desek.

## Slide 6
Niners a ERKO

## Slide 7
Proč vlastní desky?
Původní důvody:
  Zjednodušit si práci s Esp32
  Rychlé ověření nápadů a programů na funkčním hardware
  Něco se naučit
Nynější důvody:
  Vytvořit vlastní platformu pro začátečníky i pokročilé
  Mít vysoce modulární desku
  Něco se naučit
  Předat zkušenosti dál

## Slide 8
Na začátku byl nápad.
Dva nápady
Větší a otevřenější ERKO proti malým a uzavřeným Niners

## Slide 9
ERKO – Esp32 Robo Kit One
Velká deska
Neklade požadavky na uživatele, ale uživatel na ni
Co největší volnost

## Slide 10
ERKO - DPS

## Slide 11
ERKO – DPS v “plné polní”

## Slide 12
ERKO – s podvozkem

## Slide 13
Niners
Malý robot (splňuje podmínky většiny robotických soutěží)
Uzavřený => základní deska, na kterou se připojují moduly
Navržený primárně pro začátečníky

## Slide 14
Niners - podvozek

## Slide 15
Niners - vysokozdvih

## Slide 16
Niners - Tank

## Slide 17
Niners se v prvních testech osvědčili jako lepší nápad
Desku podobnou ERKU vymýšlejí v octopusLAB

## Slide 18
Software a programovací možnosti
Wiring(Arduino)
MicroPython
NinOS – náš vlastní systém

## Slide 19
Wiring

## Slide 20
MicroPython

## Slide 21
NinOS

## Slide 22
Znalostní skupiny a výuka

## Slide 23
Niners - Zelenáči
6. třída/Prima, prvák
Osvojení základních programátorských návyků
Uvedení do světa robotiky
NinOS a blockly

## Slide 24
Niners - Zkušení
Seznámení se s elektronickými obvody a součástkami
Návrh vlastního modulu
  3d modelování
  Návrh dps
Wiring
Řešení robotických úloh

## Slide 25
Niners - Pokročilý
Bezdrátová komunikace
Složitější robotické úlohy
Python/Wiring

## Slide 26
Děkujeme za pozornost
a
neváhejte se na cokoliv zeptat